## Slide 1: Erziehungsorientierte Einplatinencomputer
Janni Kettenburg

## Slide 2: Die Boards
± € 16
€ 35
€ 23,20
€ 23,20
€ 767,96
für 25

## Slide 3: Hardware-Merkmale
 | BBC micro:bit | Calliope mini | B·O·B·3
Eingaben | Zwei Knöpfe Schütteln, Kippen Temperatur (°C) Helligkeit Kompass | Zwei Knöpfe Schütteln, Kippen Temperatur (°C) Helligkeit Kompass 2 kapazitative Ecken | kapazitative Arme relative Temperatur Abstand über IR Heilligkeit „gelötete Nummer“
Ausgaben | 5×5-LED-Raster Ton (analoge Pins) permanente 3V | 5×5-LED-Raster RGB-LED (16 Mebi) Ton (Lautsprecher) | 2 RGB-LEDs (4096) 2 LEDs (weiß/aus)
Schnittstellen | 3 analoge Pins 19 digitale Minipins USB Bluetooth BLE Funk untereinander | 3 analoge Ecken 20 digitale Pins USB Bluetooth BLE Funk untereinander | proprietär-seriell (USB-Programmer für 23,20 € nötig) IR untereinander

## Slide 4: Software-Merkmale
 | BBC micro:bit | Calliope mini | B·O·B·3
Programmierbar mit | Python Microsoft PXT - MakeCode - TypeScript ⊃ JS OpenRoberta NEPO TouchDevelop Google Blockly Code Kingdoms JS FreePascal | ‚Wenn-Dann-Editor‘ Microsoft PXT - MakeCode - TypeScript ⊃ JS OpenRoberta NEPO | C
Programmierbar als | Massenspeicher (generische Treiber) | Massenspeicher (generische Treiber) | proprietär mit Programm Bobdude
Anwendungen | etwa wie Arduino Spiele-Entwicklung | etwa wie Arduino Spiele-Entwicklung | Tamagotchi

## Slide 5: Weitere Merkmale
 | BBC micro:bit | Calliope mini | B·O·B·3
Besonderheiten | Erweiterungen (über die Pins) | 2 Erweiterungs- Stecker | 13 Teile anzulöten (Lötsachen nötig)
Lieferumfang (außer Board) | engl. „Get Started“ Papierbeutel Sicherheitsheft | Batteriehalter USB-Kabel Batterien diverser Kleinkram | besagte 13 Teile Lötfibel (allgemein) Lötanleitung Lanyard
Strom über (Batterie: alle 3V) | Batteriepack (exkl.) USB | Batteriepack (inkl.) USB | CR2032 (exkl.) Programmer
Zielgruppe (offiziell) | 7. Klasse UK (11–12 Jahre) | 3. Klasse | 5. Klasse

## Slide 6: Die Programmierumgebungen
Scratch-ähnlich (alle Open Source)
  Microsoft PXT mit MakeCode (Google Blockly)
  Fraunhofer OpenRoberta NEPO
  Microsoft PXT TypeScript (JavaScript-Obermenge)
  Microsoft TouchDevelop
  Python-Editor vom BBC micro:bit
  „Wenn-Dann-Editor“ vom Calliope mini
  C-Editor von B·O·B·3 (Progbob)
  Alle diese Umgebungen sind rein webbasiert.

## Slide 7: Microsoft PXT mit MakeCode
jederzeit Wechsel in beide Richtungen
sofortige Vorschau auch ohne Gerät
Kompilieren
lade die Datei auf Massenspeicher
z.B. Bluetooth
HTML5 localStorage oder Datei
Calliope: viel Deutsch
BBC: meist Englisch
z.B. Spieleentwicklung

## Slide 8: Microsoft PXT mit MakeCode
Calliope: viel Deutsch
BBC: meist Englisch

## Slide 9: Microsoft PXT TypeScript
Dateien im Projekt
Maus-Hover: engl. Hilfe
Programmierhilfe (Alt+Leer)
Syntaxhervorhebung
Die Sprache heißt eigentlich TypeScript

## Slide 10: Fraunhofer Open Roberta NEPO
Programm beschreiben
Simulation
alle Blöcke
nur einfache Blöcke
Speichern etc.
Download
Geräteplan
C-Quelltext anzeigen

## Slide 11: Microsoft TouchDevelop
Speichern,
Simulation
Programmiersprache „in bunt“
zur Bedienung am Handy
Simulation
grausame Übersetzung
grausame Übersetzung
grausame Übersetzung
grausame Übersetzung

## Slide 12: Python-Editor vom BBC micro:bit
ein paar Blockstrukturen
zufälliger Programmname
Beschreibung
minimalistischer Editor
(keine Hilfen außer Syntaxhervorhebung)
Speicherstatus

## Slide 13: Calliope-mini-Wenn-Dann-Editor
jeder der acht Aktionen kann eine einzige Reaktion zugeordnet werden
also maximal acht Blöcke
Quelltext anzeigen

## Slide 14: C-Editor von B·O·B·3 (ProgBob.org)
Programmierkurs-Lektionen mit vielen Unterlektionen
Medaillen für Programmierkurs
Quellcode für ein fertiges Spiel zeigen
C-Quelltext
eigenes Programm
Beim Programmierkurs stehen hier Hilfen, Aufgaben und Quizzes
zwei Methoden schreiben:
setup() und loop()
Farbnamen
Schema
Methodenliste
kompilieren
herunterladen
auf BOB laden

## Slide 15: Fazit: BBC micro:bit
Günstiges Modell mit vielen Möglichkeiten
Viele Erweiterungen
Viele Beispielprojekte
Millionenfach erprobt
Nutzung teilweise kompliziert, z.B.
  Ton nur mit Krokodilklammern und Kopfhörer
  Digitale Pins, die für den Betrieb des Displays gebraucht sind

## Slide 16: Fazit: B·O·B·3
Motivierender Einstieg in die textuelle Programmierung
Durchdachtes Tutorial
Niedliches Aussehen, enthält Batterie
Funktionsumfang erschlägt einen nicht
Insbesondere ein BOB allein schnell ausgereizt
Teuer

## Slide 17: Fazit: Calliope mini
Beseitigt einige Macken des BBC micro:bit
Kompatibel, daher viele Vorteile übernommen
Mehr als doppelt so teuer
Gibt es noch nicht (sollte Mitte Juni erscheinen, habe immer noch keinen obwohl Mitte Mai bestellt)